## Slide 1: 实验二 寄存器堆与存储器及其应用
2022春季
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
掌握寄存器堆（Register File）和存储器的功能、时序及其应用
熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## Slide 3: 实验内容
寄存器堆 (Register File)
  ra0, rd0：异步读端口0
  ra1, rd1：异步读端口1
  wa, wd, we：同步写端口
  clk：时钟
双端口RAM存储器
  a：1端口读/写地址
  d：1端口写入数据
  we：1端口写使能
  spo：1端口输出数据
  dpra：2端口读地址
  dpo：2端口输出数据
  clk：时钟
RF
rd1
rd0
ra1
ra0
wd
wa
clk
we
DM
dpo
spo
d
a
dpra
we
clk

## Slide 4: 实验内容 (续)
数据排序：实现数据输入、存储、查看、修改和排序等
  256个16位二进制无符号数
  x：输入1位十六进制数字
  del：删除1位十六进制数字
  addr：设置地址
  data：修改数据
  chk：查看下一项
  run：启动排序
  an, seg：数码管显示
  busy：正在排序中
  cnt：排序耗费时钟周期数
SRT
clk
x
seg
an
del
addr
rstn
data
chk
busy
(ca-cg)
(sw15-0)
(clk100mhz)
(an7-0)
(cpu_resetn)
(btnc)
(btnu)
(btnl)
(btnr)
(led16r)
run
(btnd)
cnt
(led15-0)

## Slide 5: 寄存器堆模块
module register_file #(
parameter AW = 5, //地址宽度
parameter DW = 32 //数据宽度
)(
input clk, //时钟
input [AW-1:0] ra0, ra1, //读地址
output [DW-1:0] rd0, rd1, //读数据
input [AW-1:0] wa, //写地址
input [DW-1:0] wd, //写数据
input we //写使能
);
reg [DW-1:0] rf [0: (1<<AW)-1]; //寄存器堆
assign rd0 = rf[ra0], rd1 = rf[ra1]; //读操作
always @(posedeg clk)
if (we) rf[wa] <= wd; //写操作
endmodule
RF
rd1
rd0
ra1
ra0
wd
wa
clk
we

## Slide 6: 存储器IP核
Vivado中有存储器IP核可以直接使用
两种IP类型：分布式(Distributed)、块式(Block)存储器
定制化方式：ROM/RAM、单端口/简单双端口/真正双端口等

## Slide 7: 存储器IP核例化
Flow Navigator >> Project Manager >> IP Catalog
  Memories & Storage Elements >> RAMs & ROMs >> Distributed Memory Generator
  或者 Basic Elements >> Memory Elements >> Distributed Memory Generator
    Memory config >> Memory Type: Single Port RAM
    RST & Initialization >> Load COE File
  同步写端口：a (地址)，d (数据)，we (写使能)，clk
  异步读端口：a (地址)，spo (数据)

## Slide 8: 存储器IP核例化 (续)
Project Manager – display >> Sources >> IP Sources
  IP >> dist_mem_gen_0 >>Instantiation Template >> dist_mem_gen_0.veo
dist_mem_gen_0 your_instance_name (
.a(a), // input wire [4 : 0] a
.d(d), // input wire [15 : 0] d
.clk(clk), // input wire clk
.we(we), // input wire we
.spo(spo) // output wire [15 : 0] spo
);
实例化模板

## Slide 9: COE文件格式
An example COE file:
  ; Sample Initialization file for a 32x16 distributed ROM
  memory_initialization_radix = 16;
  memory_initialization_vector =
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 0721 11ff ABe1 0001 1 0A 0
  23f4 721 11ff ABe1 0001 1 A 0
  23f4 721 11ff ABe1 0001 1 A 0;
逗号或空格分隔每项数据 (不允许为负数)

## Slide 10: 分布式存储器IP

## Slide 11: 分布式存储器IP

## Slide 12: 分布式存储器IP

## Slide 13: 块式存储器IP

## Slide 14: 块式存储器IP

## Slide 15: 块式存储器IP

## Slide 16: 存储器时序
Read First Mode

## Slide 17: 存储器时序 (续)
Write First Mode

## Slide 18: 数据排序
数据输入/输出
  采用分布式双端口存储器保存数据，例化时可以初始化数据
  利用chk查看数据，数码管显示存储器的地址和数据
  利用x、del、addr、data设置地址和修改数据
SRT
clk
x
seg
an
del
addr
rstn
data
chk
busy
(ca-cg)
(sw15-0)
(clk100mhz)
(an7-0)
(cpu_resetn)
(btnc)
(btnu)
(btnl)
(btnr)
(led16r)
run
(btnd)
cnt
(led15-0)
数据排序
  run启动排序, 同时启动时钟计数cnt，busy置1
  排序时不能人工查看和修改数据
  排序结束后停止计数，busy清零

## Slide 19: 开关数字输入
假定任何时刻只改变16个开关x(sw15-0)中一个开关状态
每次向上或向下拨动一次开关，生成1位十六进制数h，即4位二进制数，同时产生持续1个时钟周期的脉冲p
  DPE：去抖动、取双边沿、编码
    h：1位十六进制数字，p：单次脉冲
DPE
x
h
p
x
h
p
0x0008
0x0000
0x0082
0x3
0x0
0x1

## Slide 20: 数据输入/输出
序号 | 操作 | 数码管显示 | 操作说明
1 | 复位 | 00 0000 | 显示0单元
2 | chk (btnr) | 01 0001 | 查看下一单元
3 | x (sw2) | 01 0002 | 编辑数据或地址：输入2
4 | del (btnl) | 01 0000 | 删除2
5 | x (sw10) | 01 000A | 输入A
6 | x (sw10) | 01 00AA | 输入A
7 | data (btnc) | 02 0002 | 保存数据，并查看下一单元
8 | chk (btnr) | 03 0003 | 查看下一单元
9 | x (sw1) | 03 0001 | 编辑数据或地址：输入1
10 | x (sw5) | 03 0015 | 输入5
11 | del (btnl) | 03 0001 | 删除5
12 | addr (btnu) | 01 00AA | 设置地址，并查看该单元
13 | chk (btnr) | 02 0002 | 查看下一单元
假定初始状态，存储器各单元的数据与其地址相同

## Slide 21: 数据输入/输出 (续1)
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
地址
数据
数据通路及其操作
  rstn：a = 0, d = 0, s = 0
  chk_p：a = a + 1, s = 0
  p：d = {d[11:0], h}, s = 1
  del_p：d = d[15:4], s = 1
  data_p：M[a] = d, d = 0, a = a + 1, s = 0
  addr_p：a = d[7:0], d = 0, s = 0
DM
spo
d
a
A
D
S
DP
chk, del, data, addr
chk_p, del_p, data_p, addr_p
数码管显示
DPE
x
h
p
0
1
Notes: DP：去抖动+取边沿
DDP：去抖动+取双边沿
ED：编码，h--4位代码，p--脉冲

## Slide 22: 数据输入/输出 (续2)
0
1
寄存器D的操作
  rstn：d = 0
  p：d = {d[11:0], h}
  del_p：d = d[15:4]
  data_p, addr_p：d = 0
DM的写操作
  we = data_p
……
0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
地址
数据
DM
spo
d
a
we
A
D
S
数码管显示
data_p
d[15:4]
0
1
2
0
{d[11:0], h}
DP
chk, del, data, addr
chk_p, del_p, data_p, addr_p
DPE
x
h
p
Notes: DP：去抖动+取边沿
DDP：去抖动+取双边沿
ED：编码，h--4位代码，p--脉冲

## Slide 23: 排序模块接口
module sort (
input clk,
input rstn,
input [15:0] x, //输入1位十六进制数字
input del, //删除1位十六进制数字
input addr, //设置地址
input data, //修改数据
input chk, //查看下一项
input run, //启动排序
output [7:0] an, //数码管显示存储器地址和数据
output [6:0] seg,
output busy, //1—正在排序，0—排序结束
output [15:0] cnt //排序耗费时钟周期数
);

## Slide 24: 实验步骤
完成32x32位的寄存器堆的功能仿真
  寄存器堆的0号寄存器内容恒定为零
  寄存器堆的写操作优先于读操作
完成256x16位的分布式和块式单端口RAM IP核的功能仿真和对比
  分布式和块式存储器的读操作
  块式存储器写操作优先和读操作优先
完成排序电路的数据通路和控制器设计和功能仿真，并将排序电路下载至FPGA中测试
选项：将数据量增大至4096x16位，分别采用分布式和块式存储器保存数据并排序，对比电路资源和性能

## Slide 25: The End